### 如何操作滚筒式洗瓶机?

滚筒式洗瓶机适用于玻璃瓶、塑料瓶等毛刷式清洗和水冲式清洗单独或配合使用清洗的专用设备。
       下面小编简单的讲一下操作流程，如下所示：
       1． 准备工作
       (1) 检查设备电器开关，仪表指示，设备传动是否正常。
       (2) 检查拨瓶轮离合器是否在正常位置，如果在空档位置请调整好。
       (3) 合上机器电源开关，打开调速开关，变频器操作面板荧光屏显示设置频率，这时可按RUN键，变频器工作，电机速度逐渐达到设定值。停止按STOP键即可。
       (4) 先空机运转2分钟，检查设备和机械传动结构是否正常，运转声音是否正常，正常后方可进行生产。
       2． 开始步骤
       先把进水阀打开，使储液槽内注满水，打开无盐水阀门，打开注射用水阀门，喷淋正常，打开水泵开关，使超声波清洗槽灌满水，调整进水，使槽内保持一定水位(严禁不到水位打开超声波)，打开空气阀门。当槽内水位达到规定水位以后，打开超声开关，超声波清洗机进入洗瓶状态。
       (1) 操作员把西林瓶装入进瓶盘，打开调速开关，调好速度，按RUN键开始生产。
       (2) 当有卡瓶情况时，首先按STOP键停车，检查一下卡瓶部位，及时清理碎瓶，调整拨瓶轮，再开车生产。
       (3) 在理瓶转盘把西林瓶拨入拨瓶轮及轨道中，严禁倒瓶进入。
        3． 注意事项
       (1) 严禁不到水位打开超声波。
       (2) 生产结束后一定要先关超声波，再放水。
       (3) 如超声波不工作，请专业维修人员检修。
       (4) 若要调整生产量，请根据变频器说明书设置所需工作频率。
       (5) 严禁倒瓶进入轨道。
      在使用过程中操作员应严格遵守超声波洗瓶机的操作规程，使机器达到zui好的运行状态。